## Slide 1
MAC层发送的MCPS-DATA.indication
MAC目标地址是不是0xFFFF
MAC目标地址是本设备地址
网格报头是符合6loWPAN报头标准
6loWPA目标地址与本设备的6loWPA目标地址相同
否
是
否
丢包
执行广播帧程序，9.4.3.2.2
是
生成一个ADPD-DATA.indication原语以指示帧到达上层。
见9.4.6.1.4
DstAddr = MAC destination address
SrcAddr = MAC source address
是
6loWPA目标地址在路由表中
通过调用MCPS-DATA.request原语将数据包转发到路由表中找到的下一跳。
是
否
否
生成一个ADPD-DATA.indication原语以指示帧到达上层。
见9.4.6.1.4
DstAddr = 6LoWPAN destination address
SrcAddr = The originator address in the 6LoWPAN mesh header
是
路由修复。
见9.4.3.2.5
否

## Slide 2
执行广播帧程序
最终目标地址等于广播地址
最终目标地址在adpGroupTable中
广播日志表中存在SrcAddr和SeqNumber
是
否
是
否
是
没说
否
舍弃协议
生成ADPD-DATA.indication原语到上层
是
在广播日志表中创建一个条目，具有相应的帧特征。
否

## Slide 3
是
否
执行路由修复
中间节点接收到路由表中不存在的目的地址的分组
假设传输不成功（MCPS-DATA.confirm状态等于TRANSACTION_EXPIRED或NO_ACK）。
针对RREQ产生RREP消息
在路由修复过程中缓冲数据包待处理。
发起方地址：自己的地址
目标地址：数据包的最终地址
路由修复标志：1
Hop Limit：HopLeft-1
设置路由请求参数
发起路由请求（RREQ）
将RREP的修复标志设置为1
adpNetTraversalTime
更新路由表
是
否
通过新路由发送缓存数据
2 * adpNetTraversalTime秒之内从最终目的地收到RREP
修复失败
理解障碍